Musterausschreibungstexte für Standardanschlüsse im Wandbereich mit leicht linierten Oberflächen

| Pos. | Menge (m) | Produkt/Leistung | Preis je Einheit (€) | Gesamt-preis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… …… …… …… Pos. …… …… …… …… …… Pos. …… …… …… …… | …….. …….. …….. …….. Menge (m) …….. …….. ……... …….. ……... Menge (m) ……... …….. ……... ……... | Tropfprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 203 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm) □ Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 60mm) □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm), □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm), 3 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.3.1, 6.31. bzw. 8.3.1 der Metecno Bausysteme GmbH liefern und als untere Verwahrung montieren. Stützwinkel falls erforderlich bei Mineralwolle-Wänden aus verzinktem Stahlblech, Zuschnitt 122 / 1,25 mm, 1 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 8.3.1 der Metecno Bausysteme GmbH liefern und zur Lastaufnahme des Wandelementes während der Montage über dem Tropfblech montieren. Attika-Abdeckung, 2-teilig aus verzinktem Grundprofil, □ Zuschnitt 203 / 1,25 mm (für Elementdicke ≤ 80mm) □ Zuschnitt 244 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 100mm) □ Zuschnitt 305 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 150mm) □ Zuschnitt 406 / 1,25 mm (für Elementdicke ≥ 200mm), 2 Kantungen und Attikaprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm) □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 60mm) □ Zuschnitt 436 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm) □ Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm), 6 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.2.1 bzw. 8.2.1 der Metecno Bausysteme GmbH liefern und montieren. Außeneckprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 60mm) □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm) □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 120mm) □ Zuschnitt 436 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm) □ Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm), 5 Kantungen, liefern und montieren. Die Eckfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen. Produkt/Leistung Außeneckprofil, in Hutform aufgesetzt aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 50mm) □ Zuschnitt 488 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 80mm) □ Zuschnitt 508 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 120mm) □ Zuschnitt 549 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm) □ Zuschnitt 610 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm), 9 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren. Die Eckfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen. Inneneckprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, Zuschnitt 203 / 0,8 mm, 5 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren Sturzprofil über Fenster, Tür und Toren aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 203 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 60mm) □ Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicken ≥ 80mm) □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicken ≥ 100mm) □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicken ≥ 200mm) 3 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.4.1 bzw. 8.4.1 der Metecno Bausysteme GmbH, liefern und montieren. Fensterbankprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 80mm) □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm) □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm), 6 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.4.1 bzw. 8.4.1 der Metecno Bausysteme GmbH, liefern und montieren. Seitliches U-Einfaßprofil für Wandöffnungen bei Anschlüssen mit Anschlag aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, □ Zuschnitt 152 / 0,75 mm (für Elementdicke ≤ 40mm) □ Zuschnitt 174 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 50mm) □ Zuschnitt 203 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 80mm) □ Zuschnitt 244 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 100mm) □ Zuschnitt 305 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 150mm) □ Zuschnitt 406 / 0,75 mm (für Elementdicke ≥ 200mm) 4 Kantungen, einschl. den Dichtungsbändern gemäß Detailblatt-Nr. 5.4.2 bzw. 8.4.2 der Metecno Bausysteme GmbH, liefern und im Bereich der Fenster, Türen und Tore montieren. Produkt/Leistung Vertikaler Wandanschluß an Massivbauteil mittels Eckprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, Zuschnitt 244 / 0,75 mm, 5 Kantungen, liefern und montieren. Die Anschlußfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen und am Eckprofil dauerelastische Verfugung vorsehen. Vertikale Stirnfugenabdeckung mittels Lisenenprofil aus verzinktem, beschichtetem Kantprofil mit Schattenfuge nach innen in Stirnfuge gekantet, Zuschnitt 250 / 0,75 mm, 8 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren. Die Stirnfuge, Breite ca. 50 mm press mit PUR-Schaumoder PE-Block mit Kompribandstreifen press fugenausfüllend dämmen. Vertikale Stirnfugenabdeckung mittels Hutprofil aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech, Zuschnitt 305 / 0,75 mm, 8 Kantungen, einschl.2 St. Dichtungsbänder 15x2 (9) mm liefern und montieren. Die Stirnfuge mit PUR-Schaum bzw. Mineralwolle dämmen. Vertikale Stirnfugenabdeckung mittel Aluminium Strangpressprofil Bestehend aus Fugen- und Abdeckleiste Standardlänge je 6000 mm, Farbton nach Angabe, stücklackiert Profilbreite 100 mm, Profiltiefe 23 mm, Fugenbreite 46 mm Gewicht beider Profile = 1,555 kg/m | ……….. ……….. ……….. ……….. Preis je Einheit (€) ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. Preis je Einheit (€) ……….. ……….. ……….. ……….. | ……….. ………. ……..... ……….. Gesamt-preis (€) ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. Gesamt-preis (€) ……….. ……….. ……….. ……….. |